## Slide 1: Arquitectura de computadoras
Von Neuman

## Slide 2: Agenda
Programa

## Slide 3: Introducción a la estructura de computadores
1. Introducción
2. Niveles de descripción de un computador
Niveles de descripción. Conceptos de arquitectura y organización. Concepto de familia.
3. Modelo Von Neumann
Módulos básicos. Características principales. Elementos de la CPU.
4. Medidas de rendimiento
Tiempo de ejecución. Tiempo de CPU. MIPS. MFLOPS.
5. Perspectiva histórica
Generaciones de computadores. Evolución en el rendimiento del computador.
Dentro de un computador real

## Slide 4: Introducción
Qué es un computador?
[Hamacher 96]:”Un computador es una máquina de cálculo electrónica de alta
velocidad que acepta información digitalizada, la procesa atendiendo a una lista de
instrucciones que almacena internamente, y produce la correspondiente información
de salida”

## Slide 5: Funciones
Procesamiento de datos
Almacenamiento de datos
Transferencias de datos entre el computador y el exterior
Control de las anteriores operaciones
La excesiva generalidad de estas funciones se debe a que la especialización funcional de un computador ocurre cuando se programa y no cuando se diseña

## Slide 6: Componentes estructurales
Procesador : controla el funcionamiento del computador y procesa los datos Subsistema de memoria: almacena datos
Subsistema de entrada/salida
Subsistema de interconexión: transfiere datos entre el computador y el entorno externo
: proporciona un medio de comunicación entre el procesador, la memoria y la E/S

## Slide 7: Dificultades en el estudio del computador
Computadores personales
Estaciones de trabajo ( workstations )
Mainframes
Supercomputadores

## Slide 8
Es un campo extremadamente cambiante ya que la tecnología avanza a pasos agigantados
Procesador:
  la densidad de integración aumenta un 30% anual
  las frecuencias de funcionamiento aumentan un 20% anual
  la potencia de cálculo aumenta un 50% anual
Memoria:
  la capacidad de almacenamiento (DRAMs) aumenta un 60% anual
  velocidad de transferencia aumenta un 10% anual
  coste por bit disminuye un 25% anual

## Slide 9
  Discos:
la capacidad de almacenamiento aumenta un 60% anual

## Slide 10: Niveles de descripción de un computador

## Slide 12: Arquitectura del computador

## Slide 13: Familia de computadores /procesadores

## Slide 14: Modelo Von Neuman

## Slide 15: Características

## Slide 16: Elementos de la CPU

## Slide 17: Medidas de rendimiento
Para que son necesarias?
Permiten comparar objetivamente las prestaciones de computadores distintos:
Cuál ofrece mayor potencia de cálculo o mayor velocidad de procesamiento, es decir,
tarda menos tiempo en ejecutar nuestras aplicaciones o programas

## Slide 18
Permiten comparar objetivamente las prestaciones de computadores distintos:
Cuál ofrece mayor potencia de cálculo o mayor velocidad de procesamiento, es decir,
Cuál tarda menos tiempo en ejecutar nuestras aplicaciones o programas

## Slide 19: Cuál es la principal métrica desde el punto de vista del usuario individual

## Slide 20: Como se puede medir la CPU

## Slide 21: Otras medidas

## Slide 23: Perspectiva histórica

## Slide 24: Primera Generación

## Slide 25: Segunda Generación

## Slide 26: Tercera Generación

## Slide 27: Cuarta generación

## Slide 28: Quinta Generación